清 苑 路 德 起 重 设 备 制 造 有 限 公 司

QINGYUANLUDELIFTING EQUIPMENTMANUFACTURING LIMITED

诚信 高效 创新 开拓     是品质 是精神 是磨砺

中文名:   微型电动葫芦

别 称:   民用电动葫芦

产品类别: 固定式和运行式

工作环境: 各种工作场合

产品定义:

微型电动葫芦又叫民用电动葫芦。一般分为固定式和运行式，适用于各种场合，可提升1000公斤以下的货物，微型电动葫芦特别适用于高层楼房从楼下吊起较重的物品。结构简单、安装方便、小巧玲珑，且用单相电作为动力源。

微型电动葫芦在生产设计方面均达到了国际标准,保证了使用的安全性,电机散热片采用铸铁结构,提高了使用寿命。微型电动葫芦提升速度可以达到10米/分,钢丝绳长初设计为12米(加长可定做）,在吊钩方面,特别设计了先进的双钩设置,极大的增加了微型电动葫芦的起重重量,微型电动葫芦采用220V民用电源，特别适用于日常民用，工业生产线，货运物流等场合。

日常工作:

微型电动葫芦作为一种新型电动葫芦被广泛应用于机械制造、电子、汽车、造船、工件组装以及高新技术工业区等现代化工业的生产线、流水线、装配机、物流输送等场合。对在仓库、码头、配料、吊篮和空间较窄小的工作场地作业，更能显示出它的优良品质。

微型电动葫芦是定柱式、墙壁式旋臂起重机的最佳配套产品。微型电动葫芦外形美观、结构合理、安装方便、噪音小、使用安全可靠，因此微型电动葫芦被广泛应用在工厂、车间、家庭、仓库、饭店、商场、装修和搬运等地。

注意事项

安装

1、打开所装箱。务必将缠绕在绳筒钢丝绳上的胶带纸掀开，拿下之后才能试机，如果匆忙试机，可能引起钢丝绳倒卷撞坏限位架。

2、应避免钢丝绳与限位架直接接触，否则会导致限位开关失灵，造成微型电动葫芦不能正常工作。

3、不要让微型电动葫芦被雨淋或浸泡在水中，微型电动葫芦的防护等级为IP54。

4、使用微型电动葫芦机身不能沿安装杆移动或转动。

5、微型电动葫芦工作的标准电源是单相交流电，且必须使用带有接地线的插座。

6、警告：确保所有的电缆线与微型电动葫芦上的旋转或发热的零部件保持适当的距离。

7、电动葫芦处于不降状态，电动葫芦卷筒上的最后涂有红漆的三圈钢丝绳不能释放。假如继续按下降开关，钢丝绳便会倒绕上绳筒，使电动葫芦上开下降操作颠倒，这样限位开关将失去作用。

微型电动葫芦的使用

一. 在使用微型电动葫芦之前请务必认真阅读使用说明书。

二. 微型电动葫芦提升机的安装位置一定要选择在符合需要，并便于操作的场合。

三. 要定期检查提升机的安装是否牢固。

四. 请不要超载使用也不要在不清楚吊装物体重量时使用本提升机。

五. 在起吊时不可以斜拉、斜吊重物以免发生危险。

六. 在提升机起吊重物时严禁任何人站在吊重物的下方。

七. 对钢丝绳进行操作时，请戴上加厚手套，请不要让钢丝绳从你手中滑过，以免造成滑伤或扎伤。

八. 本提升机不得以任何方式运载人，或做为电梯提升工具。

九. 操作人员请不要在饮酒、服药和生病的情况下操作提升机。

十. 请不要随意改造或焊接提升机的零部件。

十一.在提升机起吊时，一定要确保绳筒上至少保留3圈钢丝绳，防止钢丝绳受力过大从绳筒上脱落。

微型电动葫芦型号:

微型电动葫芦有三种型号H-A,H-K,H-G.

每一种型号所起升的速度、高度，电机功率，起升重量各不相同。

一、H-A微型电动葫芦主要规格有H-A101,H-A102,H-A103,H-A104,H-A105,H-A106,H-A107。因使用单钩/双钩不同，起升的重量不同。

额定起重量分别为（单钩/双钩）：100/200KG，125/250KG，200/400KG，250/500KG，300/600KG，400/800KG，500/1000KG；

起升高度为（单钩/双钩）：12/6M；

起重速度为（单钩/双钩）：10/5(m/min)；

额定电压为230V，50HZ，工作系数为S3 20% 10MIN；

输入功率分别为：500W，580W，880W，930W，1352W，1500W，1700W；

毛重和净重分别为：24/22KG，25/24KG，33/25KG，36/34KG，41/38KG，38/36KG，40/38KG

二、H-K微型电动葫芦规格有H-K201,H-K202,H-K203三种，其额定起重量为200KG,250KG,300KG。

起升高度为：25m

起升速度为：15m/min

输入功率为：1150w,1350w,1500w

三、H-G微型电动葫芦规格也有H-K201,H-K202,H-K203三种，其额定起重量也为200KG,250KG,300KG。

起升高度为：25m

起升速度为：20m/min

输入功率为：1450w,1850w,2600w